## Slide 1
Legged controller
Controller manager
MPC+WBC
关节期望速度，位置
Kp，kd和期望力矩
PID输出command torque
Gazebo
gazebo_ros_control
Legged::HybridJointHandle
gazebo_ros_control::DefaultRobotHWSim

## Slide 2
Legged controller
Controller manager
MPC+WBC
LeggedController
ControllerBase
legged
MultiInterfaceController
controller_interface
Legged::LeggedInterface
类内数据
RobotInterface：读取关节位置和设置关节位置
Legged::HybridJointHandle
hardware_interface::JointStateHandle ：读取关节位置和设置关节位置
Legged::ContactSensorHandle
hardware_interface::ImuSensorHandle

## Slide 3
Legged controller
Controller manager
MPC+WBC
初始化流程
1 setupLeggedInterface：设置最优控制问题
2 setupMpc：设置SQP求解器，订阅步态topic—legged_robot__mpc_mode_schedule
，订阅目标Topic- legged_robot _mpc_target，发布legged_robot _mpc_observation
3 setupMrt ：设置rollout，设置mpc线程以求解mpc
4 Visualization ：设置rollout，求解mpc
5 Hardware interface ： 处理来自hardware_interface::RobotHW的关节，接触和IMU的句柄
6 Whole Control：从takfile加载任务

## Slide 4
Legged controller
Controller manager
MPC+WBC
Update：更新
hybridJointHandles_[j].setCommand(posDes(j), velDes(j), 0, 3, torque(j));
更新第j个关节的命令，期望位置和速度来自MPC，期望的力矩来自WBC

## Slide 5
LeggedHWSim
gazebo_ros_control
LeggedHWSim
hardware_interface::InterfaceManager
legged
DefaultRobotHWSim
gazebo_ros_control
类内数据
Legged::HybridJointHandle
hardware_interface::JointStateHandle ：读取关节位置和设置关节位置
Legged::ContactSensorHandle
hardware_interface::ImuSensorHandle

## Slide 6
LeggedHWSim
gazebo_ros_control
1. readSim设置类LeggedHWSim中的资源
2. writeSim: 操作Legged::HybridJointHandle得到命令关节力矩